|  | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- | --- |
| VTMG-1000B | ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА |
| ВНИМАНИЕ! | ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ: залить масло в двигатель до верхнего уровня, и произвести обкатку двигателя |

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие, которое вы оказали нам, выбрав для работ строительное оборудование Vektor.

- Пожалуйста, храните это руководство в доступном безопасном месте в течение всего срока службы машины. В случае утери руководство новый экземпляр можно получить следующими способами:

- скачать из Интернета - www.vektortool.com

- связаться с представителем производителя

- Внимательно прочитайте его перед операцией. В руководстве по эксплуатации содержатся важные сведения и методы для эксплуатации машины

- Запуск и обслуживание машины должен производить только квалифицированный персонал, изучивший Руководство;

- Вовремя производите техобслуживание. Дефектные детали машины незамедлительно замените;

- Никакая часть этого руководства не может быть скопирована без письменного согласия производителя;

- Из-за непрерывного развития продукта, технические параметры или внешний вид могут быть изменены, правообладатель ТМ VEKTOR оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения.

- Производитель исключает ответственность за ущерб жизни и здоровью людей и имуществу в следующих случаях:

    - несоблюдение данного руководства;

    - использование не по назначению и ненадлежащее обращение с оборудованием;

    - привлечение неквалифицированного и необученного персонала;

    - применение неутвержденных запчастей и принадлежностей;

    - любые конструктивные изменения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Описание и особенности конструкции	3

Технические характеристики	3

Правила техники безопасности	3

Инструкция по сборке	4

Инструкция по эксплуатации	4

Инструкция по техническому обслуживанию	6

Смазка	6

Периодичность технического обслуживания	7

Возможные неисправности и способы их устранения	9

Гарантийные обязательства	11

Ведомость технического обслуживания	12

Чертежи: полностью укомплектованная затирочная машина VTMG-1000B	13

Чертежи: Комплектный силовой агрегат	15

Чертежи: Каркас сиденья в сборе	16

Чертежи: Защитный каркас для левой стороны	17

Чертежи: Комплектная трансмиссия	18

Чертежи: Левая крестовина в сборе	20

Чертежи: Левый редуктор в сборе	21

Чертежи: Правый редуктор в сборе	23

Чертежи: Правая крестовина в сборе	25

Чертежи: Переднее колесо в сборе	26

Чертежи: Правый редуктор в сборе	27

Чертежи: Правый редуктор в сборе	29

Чертежи: Левый редуктор в сборе	30

Чертежи: Блок управления в сборе	31

Чертежи: Защитный каркас для правой стороны	32

Чертежи: Система регулировки угла наклона лопастей в сборе	34

Чертежи: Комплектный механизм управления дроссельной заслонкой	35

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	- 37 -

# Описание и особенности конструкции

Затирочная машина VTMG-1000B с сиденьем для оператора может использоваться для чистовой обработки поверхностей дорог с бетонным покрытием, террас, верфей, аэропортов и полов и т.д.

Особенности:

- Регулируемая муфта сцепления обеспечивает необходимый диапазон крутящих моментов и скоростей для соответствия конкретным требованиям бетонного покрытия.

- Место для оператора снижает интенсивность труда и повысить эффективность работы.

- Благодаря наличию двух роторов, более тяжелому весу и повышенному качеству уплотнения, производительность данной машины выше, чем у затирочных машин с пешеходным управлением.

- Конструкция с низким центром тяжести обеспечивает устойчивую работу.

# Технические характеристики

| Наименование модели | VTMG-1000B | Габариты |
| --- | --- | --- |
| Диаметр диска, мм | 1000 |  |
| Размер рабочей поверхности, мм | 1900х915 |  |
| Модель двигателя | Lifan 2V78F-3 |  |
| Мощность двигателя, л.с. | 24 |  |
| Размер лопастей, мм | 355х150 |  |
| Скорость вращения двух роторов, об/мин | 120-140 |  |
| Ёмкость топливного бака, л | 12 |  |
| Габаритные размеры, мм | 1980х996х1320 |  |
| Масса нетто, кг | 378 |  |
| Масса брутто, кг | 440 |  |

# Правила техники безопасности

● Не допускайте к машине посторонних, неопытных лиц и лиц, не прошедших обучение.

● Прикосновение к вращающимся и подвижным частям может привести к травмам. Убедитесь, что защитные ограждения установлены на свои места.

● Прежде чем начать ремонтные или наладочные работы, необходимо остановить работу двигателя. Ключ зажигания должен быть повернут в выключенное положение.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается использовать данную машину во взрывоопасной среде, рядом с горючими материалами или в местах, где вентиляция не вытягивает выхлопные газы. Немедленно устраняйте утечки топлива. |
| --- | --- |

● Не прикасайтесь к глушителю при разогретом двигателе, это может привести к получению ожогов!

● Используйте машину только в положении сидя, это поможет сохранить равновесие машины.

● При запуске затирочной машины рекомендуется не превышать 1/4 угла поворота дроссельной заслонки. Превышение может привести к введению центробежной муфты сцепления в зацепление и включению затирочных лопастей.

● Будьте осторожны при наличии патрубков или других препятствий на обрабатываемой поверхности. Если машина зацепит или въедет в такое препятствие, это может привести к серьезной поломке машины, а также оператора может выбросить с сидения.

● Слишком влажная поверхность может привести к потере управления направлением движения.

● Отсоедините аккумулятор, прежде чем начать любые работы по техническому обслуживанию.

# Инструкция по сборке

Самоходная затирочная машина VEKTOR поставляется в частично разобранном состоянии.

Для того чтобы подготовить ее к эксплуатации, следуйте указаниям, приведенным ниже.

1. Аккумулятор - поставляется в сухом состоянии - без кислоты

Подсоедините и закрепите кабели аккумулятора до начала процедуры запуска двигателя.

2. Рукоятка управления в сборе

Рукоятки управления поставляются готовыми к подсоединению. Установите их в гнезда для рукояток таким образом, чтобы зажимные винты (2 на одной рукоятке) совпадали с резьбовыми отверстиями на гнездах. Затяните зажимные винты и проверьте подвижность рукояток.

3. Система регулировки угла наклона лопастей в сборе

- Прикрутите трубку регулировки угла наклона лопастей (С) к кронштейну (D) с помощью болтов, имеющихся в комплекте. Проденьте конец кабеля (Е) через регулятор узла (F) и закрепите с помощью контргайки с нейлоновой вставкой (G).

- Чтобы установить кабель в надлежащее положение, поверните рычаг (А) против часовой стрелки в положение остановки. Затяните гайку (G) так, чтобы кабель не провисал.

- Если более 2 или 3 витков резьбы гайки остаются видны после затягивания, ее необходимо открутить и переместить направляющий винт (В) в отверстие, расположенное ниже.

- После этого необходимо вновь отрегулировать натяжение кабеля.

- После регулировки натяжения кабеля, поверните рычаг до упора по часовой стрелке (ОКОЛО 24 ПОВОРОТОВ) и проверьте зазор между регулятором узла (F) и редуктором в точке (Н). Расстояние должно быть достаточным для того, чтобы просунуть между ними пластиковую карту, но не более 1/8 дюйма.

# Инструкция по эксплуатации

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обязательно перед первым запуском, залить масло в двигатель до верхнего уровня. |
| --- | --- |

1. Порядок запуска в теплую погоду

а) Прежде, чем запускать затирочную машину, проверьте уровни масла в двигателе и редукторе. Убедитесь, что топливные баки наполнены. Топливо не входит в комплект поставки. Прежде, чем приступить к запуску, заполните топливом бак. Проверьте уровни масла в двигателе и редукторе. ЕСЛИ МАШИНА БЫЛА ЗАПУЩЕНА БЕЗ МАСЛА, ГАРАНТИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. Для заправки топливного бака используйте контейнеры для топлива, разрешенные к использованию в соответствии с требованиями по безопасности. НЕ СМЕШИВАЙТЕ МАСЛО С ТОПЛИВОМ.

б) Поверните ключ зажигания до упора. Прежде, чем начать работу с затирочной машиной, дайте двигателю прогреться.

2. Порядок запуска в холодную погоду

Следуйте вышеуказанному порядку запуска, но прогревайте машину дольше, в течение 3-5 минут (в холодную погоду масло становится гуще и тяжелее, требуется дополнительное время, чтобы его разогреть).

3. Для остановки двигателя

а) Переведите дроссельную заслонку на малые обороты холостого хода и подождите несколько секунд.

б) Выключите зажигание, повернув ключ.

4. Управление направлением движения

Управлять движением машины по бетонной плите довольно просто, но необходимо ознакомиться с принципом управления, прежде чем начинать работать с машиной. Рукоятки управления работают так, как указано на Рисунке 2а. Опробуйте машину на готовом участке пола, с лопастями в прямом положении и двигателем, работающем на низких оборотах, чтобы понять принцип управления направлением движения.

Для движения вперед, одновременно переместите обе рукоятки вперед по направлению движения. Для вращения машины вокруг своей оси, переместите рукоятки в противоположные стороны. Для вращения по часовой стрелке, переместите левую рукоятку вперед, а правую - назад. Для вращения против часовой стрелки, переместите левую рукоятку назад, а правую - вперед. Для движения в стороны необходимо переместить правую рукоятку в нужном направлении.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Работа на мокрых поверхностях может привести к потере управления, тяжелым травмам и нанесению ущерба имуществу. |
| --- | --- |

5. Настройка угла наклона лопастей/затирочных дисков

После того, как Вы научитесь управлять машиной на плоской поверхности, можно начать совмещать движение машины с регулировкой угла наклона лопастей/затирочных дисков, чтобы достичь желаемого уровня обработки поверхности. Функция регулировки угла наклона лопастей самоходной затирочной машины VEKTOR позволяет быстро и точно изменять угол наклона финишных лопастей/затирочных дисков и при этом не требует остановки машины. Для изменения угла наклона лопастей, в соответствии с особенностями обрабатываемой поверхности, необходимо повернуть изогнутую регулировочную рукоятку, расположенную на трубке регулировки угла наклона лопастей.

Необходимо регулировать каждую крестовину отдельно. Настройка угла наклона будет влиять на управление направлением движения Вашей машины. Во время пробной поездки опробуйте разные настройки.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не оставляйте машину стоять на мягком цементе, так как попытка высвободить ее из цемента впоследствии может вызвать деформацию муфты сцепления. Если машина какое-то время стояла на мягком цементе, перед запуском ее необходимо очистить от цемента. |
| --- | --- |
|  | ОСТОРОЖНО При чистовой обработке бетона, приподнятого над уровнем земли, установите временное ограждение по краям бетонной плиты в целях предосторожности. Ограждение должно предотвращать выезд затирочной машины за пределы бетонной плиты, в случае, если машина потеряет управление. |

6. Синхронизация лопастей

(только для специально-модифицированных моделей)

Чтобы избежать столкновения лопастей друг с другом, после проведения любых работ по техническому обслуживанию, убедитесь, что крестовины установлены по отношению друг к другу так, как показано.

7. Использование транспортера

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Транспортер предназначен исключительно для использования на территории производственной площадки. Не используйте его для буксировки машины за пределы производственной площадки. |
| --- | --- |

Транспортер оборудован подъемными кронштейнами, расположенными с внутренней стороны колес, которые необходимо поместить под точки подъема на раме. До подсоединения, ручка будет указывать вверх под углом примерно 45 градусов. Потяните ручку вниз для зацепления с транспортером, закрепите опору и транспортер на раме, зафиксировав съемный кронштейн в фиксаторе рамы с помощью стержня сцепного устройства. Теперь машину можно перемещать, используя ручку как рычаг. Для того, чтобы отсоединить транспортер, проделайте вышеуказанные действия в обратном порядке.

# Инструкция по техническому обслуживанию

1. Общая информация

● Масло в двигателе должно быть чистым. Замена осуществляется в соответствии с указаниями производителя двигателя.

● Необходимо следить за уровнем масла в двигателе и редукторе в сборе. Замена - по мере необходимости.

● Используйте для двигателя только чистое топливо.

● Проверьте затирочную машину на наличие незатянутых гаек и болтов и затяните их, при необходимости.

● Проверьте ремни на износ и, при необходимости, замените.

● Ежедневно смазывайте все соединительные элементы. См. чертежи.

● Необходимо очищать машину после каждого использования, чтобы предотвратить затвердение остатков цемента. Затвердевший цемент очень сложно убрать, он значительно увеличивает вес машины и впоследствии снижает ее производительность.

● Регулярно проверяйте фрикционные накладки диска сцепления на износ. Необходимо заменить фрикционные накладки, если они изношены на 3/4. Избегайте непосредственного контакта металлов, так как это приведет к повреждению барабана муфты. (Размер фрикционной накладки составляет 8 мм.)

2. Воздухоочиститель

Поддержание чистоты двигателя значительно продлит срок его службы. Воздушный фильтр должен всегда оставаться чистым. Ежедневно очищайте воздушный фильтр. Для получения информации о порядке очистки, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации двигателя.

3. Свеча зажигания

Регулярно проверяйте и чистите свечи зажигания. Загрязненная свеча зажигания приведет к проблемам при запуске и низкой производительности двигателя. Установите зазор в свече зажигания в соответствии с рекомендуемыми допусками. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации двигателя.

4. Порядок замены ремня

Снимите с машины крышку ремня, открыв элементы привода. Для того, чтобы заменить ремень главного привода, снимите муфту сцепления с вала привода двигателя, открутив болт сцепления. Это освободит ремень от муфты сцепления и работающего блока.

5. Требования к натяжению ремня

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Натяжение ремня может немного ослабнуть после первых нескольких часов работы. Регулировать натяжение ремня необходимо с помощью инструмента, входящего в комплект поставки, в соответствии со значениями, приведенными в таблице. |
| --- | --- |

# Смазка

1. Моторное масло

Продолжительность и надежность работы любого компонента оборудования зависит от регулярной и тщательной смазки.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед эксплуатацией проверьте уровень масла в двигателе. Используйте моторное масло типа SAE 10W-30 рекомендованное в руководстве по эксплуатации производителя двигателя. Заполните картер до рекомендованного уровня. |
| --- | --- |

2. Крестовина

На крестовинах расположено 8 (восемь) точек смазки. 4 (четыре) из них необходимо смазывать ежедневно.

КРЕСТОВИНЫ НЕОБХОДИМО СМАЗЫВАТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ.

3. Редуктор

Ежедневно проверяйте заглушки смотровых отверстий уровня масла на обоих редукторах, чтобы убедиться, что уровень масла находится на середине смотрового стекла. Доливать только редукторное масло с присадками Agma 8.

Емкость редуктора на TS78 составляет 767мл.

4. Замена масла в редукторе

Подставьте емкость под сливную пробку для улавливания масла. Снимите сливную и заливную пробки с редуктора. После того, как масло вытечет полностью, необходимо заменить сливную пробку и затянуть ее. Залейте в редуктор 767мл. редукторного масла с присадками Agma 8 через заливную пробку. Замените заливную пробку и затяните ее.

5. Точки смазки

Всего в системе имеется 6 подшипников. Смажьте все подшипники и карданные шарниры, чтобы обеспечить поступление достаточного количества смазки. Они расположены над редукторами (по 2 на редуктор), а еще 2 расположены в системе привода. Карданные шарниры также расположены в системе привода.

# Периодичность технического обслуживания

Вследствие особенностей и среды использования, самоходные затирочные машины подвержены воздействию тяжелых условий эксплуатации. Некоторые рекомендации по общему техническому обслуживанию помогут продлить срок службы Вашей затирочной машины.

● Первое обслуживание Вашей затирочной машины необходимо провести после 25 часов эксплуатации, во время него Ваш механик (или авторизованная ремонтная мастерская) должен выполнить все проверки, рекомендованные в вышеуказанном плане. Таблица на странице 6 (шесть) удобна для ведения учета проведенного технического обслуживания и использованных для этого деталей.

● Регулярное проведение технического обслуживания в соответствии с вышеуказанным планом продлит срок службы машины и предотвратит необходимость проведения дорогостоящих ремонтных работ.

● Наиболее важной операцией регулярного технического обслуживания, помимо проверок, приведенных в вышеуказанном плане технического обслуживания, является очистка самоходной затирочной машины от налипших остатков бетона. Такие детали, как сальники, ремни, детали карданного вала и подшипники, подвержены преждевременному износу вследствие контакта с остатками бетона. Нанесение напыляемого покрытия против адгезии перед каждым использованием Вашей затирочной машины сделает очистку после использования легкой и увеличит интервалы между заменами наиболее изнашиваемых частей машины.

● Вашу затирочную машину необходимо очищать после каждого использования, чтобы убрать налипшие остатки бетона с рамы ходовой части и прилегающих к ней частей. Использование моющей установки сделает очистку быстрой и легкой, особенно если до начала использования на машину было нанесено напыляемое покрытие против адгезии.

● Для всех самоходных затирочных машин, работающих на бензине, скорость вращения двигателя должна составлять от 2000 до 3600 об/мин. Для получения точных технических характеристик, обратитесь к руководству по эксплуатации от производителя двигателя. Будьте осторожны во время настройки самоходной затирочной машины и не изменяйте установленное число оборотов. Превышение установленной скорости вращения двигателя может привести к преждевременному выходу двигателя из строя и аннулирует гарантию производителя.

● Неисполнение обязанностей по регулярному и тщательному проведению технического обслуживания, в соответствии с указаниями производителя, приведет к преждевременному выходу машины из строя и аннулирует гарантию.

| Общая проверка: | Каждый раз | Через 1,5 мес./ 50 ч. | Каждые 3 мес./ 100 ч. | Каждые 6 мес./ 200 ч. | Каждые 9 мес./ 300 ч. | Каждые 12 мес./ 400 ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа внешних световых приборов | Проверить |  | O | O | O | O | O |
| Аккумулятор | Почистить/ проверить |  |  | O | O | O | O |
|  | Повторно зарядить |  |  | O | O | O | O |
|  | Заменить |  |  |  |  |  | 2 года |
| Защитные ограждения | Проверить | O | O | O | O | O | O |
| Предупредительные наклейки | Проверить |  | O | O | O | O | O |
| Пусковое испытание: | Проверить работу |  | O | O | O | O | O |
| Средства управления: | Каждый раз | Через 1,5 мес./ 50 ч. | Каждые 3 мес./ 100 ч. | Каждые 6 мес./ 200 ч. | Каждые 9 мес./ 300 ч. | Каждые 12 мес./ 400 ч. |
| Педаль управления дроссельной заслонкой | Проверить работу | O | O | O | O | O | O |
| Рулевой привод | Проверить | O | O | O | O | O | O |
|  | Смазать |  | O | O | O | O | O |
|  | Заменить |  |  |  |  |  |  |
| Рычаги регулировки угла наклона лопастей | Проверить | O | O | O | O | O | O |
|  | Смазать |  | O | O | O | O | O |
| Координатная ручка управления (н/д) | Проверить | O |  |  |  |  |  |
| Шланги | Проверить шланги |  |  | O | O | O | O |
|  | Заменить шланги |  |  |  |  |  | 2 года |
| Двигатель: | Каждый раз | Через 1,5 мес./ 50 ч. | Каждые 3 мес./ 100 ч. | Каждые 6 мес./ 200 ч. | Каждые 9 мес./ 300 ч. | Каждые 12 мес./ 400 ч. |
| Топливные трубки и зажимы | Проверить |  | O | O | O | O | O |
|  | Заменить |  |  |  |  |  | 2 года |
| Моторное масло | Проверить уровень | O | O | O | O | O | O |
|  | Заменить |  | O |  | O |  | O |
| Масляный фильтр двигателя | Заменить |  |  |  | O |  | O |
| Масляный радиатор | Почистить |  |  |  | O |  | O |
| Пластины радиатора | Почистить |  | O | O | O | O | O |
| Воздухоочиститель | Почистить | O | O | O | O | O | O |
|  | Заменить |  |  |  |  |  | O |
| Всасывающий трубопровод | Проверить |  |  |  | O |  |  |
|  | Заменить |  |  |  |  |  | 2 года |
| Ремень привода вентилятора | Проверить натяжение |  |  |  | O |  | O |
|  | Заменить |  |  |  |  |  | 500 часов |
| Клапанный зазор | Отрегулировать |  |  |  | O |  | O |
| Топливный фильтр | Проверить |  |  | O | O | O | O |
|  | Заменить |  |  |  | O |  | O |
| Топливный бак | Почистить |  |  |  |  |  | 500 часов |
| Топливные форсунки | Проверить давление |  |  |  |  |  | 500 часов |
| Таймер впрыска топлива | Проверить |  |  |  |  |  | 500 часов |
| Топливный насос | Проверить |  |  |  |  |  | 500 часов |
| Проводка двигателя | Проверить |  |  |  |  |  | O |
| Приводной механизм: | Каждый раз | Через 1,5 мес./ 50 ч. | Каждые 3 мес./ 100 ч. | Каждые 6 мес./ 200 ч. | Каждые 9 мес./ 300 ч. | Каждые 12 мес./ 400 ч. |
| Подшипники | Смазать | O | O | O | O | O | O |
| Карданные соединения | Смазать |  |  | O | O | O | O |
| Натяжение / состояние ремня | Проверить | O | O | O | O | O | O |
| Работа сцепления / шкива | Проверить | O | O | O | O | O | O |
| Левая крестовина в сборе | Проверить | O |  | O | O | O | O |
|  | Смазать | O | O | O | O | O | O |
| Правая крестовина в сборе | Проверить | O |  | O | O | O | O |
|  | Смазать | O | O | O | O | O | O |
| Редукторы: | Каждый раз | Через 1,5 мес./ 50 ч. | Каждые 3 мес./ 100 ч. | Каждые 6 мес./ 200 ч. | Каждые 9 мес./ 300 ч. | Каждые 12 мес./ 400 ч. |
| Масло в левом редукторе | Проверить уровень | O | O | O | O | O | O |
| Масло в правом редукторе | Заменить | O |  |  | O |  | O |
| Сапуны редуктора | Проверить уровень |  |  | O | O | O | O |
| Система распыления ингибитора | Каждый раз | Через 1,5 мес./ 50 ч. | Каждые 3 мес./ 100 ч. | Каждые 6 мес./ 200 ч. | Каждые 9 мес./ 300 ч. | Каждые 12 мес./ 400 ч. |
| Распылительная форсунка | Почистить | O |  |  |  |  |  |
| Жидкий ингибитор | Проверить уровни | O |  |  |  |  |  |

# Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Причина неисправности |
| --- | --- |
| Двигатель не запускается | ● Дроссельная заслонка полностью открыта ● Обрыв провода рычага ручного управления ● Нет топлива ● Топливо загрязнено ● Воздушный фильтр засорен ● Бензопровод засорен ● Прорыв бензопровода ● Воздуха-подающий клапан закрыт ● Плохой контакт с проводом или соединителями аварийного выключателя ● Иные неисправности двигателя (см. Руководство по эксплуатации двигателя) |
| Двигатель запускается, но высокие обороты не работают | ● Неисправности двигателя ● Трос дроссельной заслонки порван или зажат ● Рычаг или соединители дроссельной заслонки ослаблены или плохо отрегулированы ● Кулачки сцепления изношены |
| Лопасти вращаются, когда двигатель работает на холостых оборотах | ●Слишком высокая скорость холостых оборотов ● Ремень затянут слишком сильно ● Зажато сцепление |
| Машина «прыгает» на полу | ● На крестовине застыли остатки бетона ● Неравномерный износ лопастей ● Крестовина зажата ● Крестовина ослаблена ● Лопасти погнулись ● Регулировочные винты (каретные болты) установлены неправильно, воспользуйтесь шаблоном для регулировки крестовин (стр. 13) ● Вторичный вал погнут ● Рукоятка управления установлена в крайнее правое или левое положение |
| Крестовина тяжело поддается смазке | ● Соединительные элементы засорены ●В смазочные отверстия лопастей забился цемент ●Смазочные соединения слишком сильно затянуты |
| Система регулировки угла наклона лопастей не управляет лопастями | ● Трос порван или плохо отрегулирован ● Отсутствует винт со шлицем (в нижней части рукоятки) ● Нажимной диск или регулятор узла сломан или плохо отрегулирован ● Регулятор заводной рукоятки не работает |
| Ремень изнашивается слишком быстро | ● Ремень отрегулирован неправильно ● Шкив сместился ● Неподходящий ремень/бракованный ремень ● Заедает сцепление ● Заедание в редукторе |
| Утечки масла | а) Сверху редуктора ● Утечка в двигателе ● Неисправность редукционного клапана ● Слишком высокий уровень масла в редукторе ● В крышке отсутствует зажимной винт б) Между торцевой заглушкой и редуктором (с обратной стороны) ● повреждено кольцо ● торцевая заглушка установлена недостаточно плотно в) На вторичном или передаточном валу ● Зажат редукционный клапан ● Вал и/или сальник изношены |
| Лопасти ударяются друг о друга (Только для модифицированных моделей) | ● Рассинхронизация лопастей ● Срезана шпонка крестовины или редуктора ● Приводной вал разрегулирован |
| Машина не едет вперед или назад | ● Штифты или рычаг переднего/заднего хода сломаны ● Наконечник тяги на рычаге переднего/заднего хода заедает ● Шатун сломан |
| Машина не поворачивает направо или налево | ● Рулевые сошки сломаны ● Рулевой привод изношен ● Срезана шпилька редуктора ● Ослаблен соединительный вал наконечника тяги |
| Приводной вал не поворачивается | ● Карданный(-ые) шарнир(-ы) с крестовиной зажат(-ы) ● Регулятор узла сломан ● Сорвано шлицевое соединение ● Срезана шпонка |

# Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течении двенадцати месяцев со дня приобретения через торговую сеть, если условия эксплуатации соответствовали данному руководству, оборудование не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства.

- Продавец обязуется в течении гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

- При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и / или даты продажи, а также в отсутствии внешних повреждений.

- Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

- Указанные выше гарантийные обязательства не распространяются на опции, а также на расходные материалы и быстроизнашивающиеся элементы оборудования.

- Ознакомьтесь с положением по оценке гарантийного случая

Положение по оценке гарантийности / негарантийности

| Наименование | Причины | Гарантия Да/Нет |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя | Нет документов, подтверждающих покупку товара | Нет |
| Неправленое или неполное заполнение гарантийного талона | Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание | Нет |
| Истёк срок гарантийного обслуживания |  | Нет |
| Несоответствие технических параметров машины паспортным данным | Производственный дефект | Да |
| Отсутствие, каких-либо элементов в конструкции машины предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины | Производственный дефект | Да |
| Износ подшипников в подшипниковых узлах | Производственный дефект В результате проникновения пыли или отсутствия смазки – Не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да Нет |
| Претензии, предъявляемые к рабочему инструменту |  | Нет |
| Износ движущихся элементов машины | Производственный дефект Не проводилось регулярное тех. обслуживание | Да Нет |
| Признаки работы в тяжелом режиме, несоответствующие товару | Неверное использование | Нет |
| Замена изнашиваемых элементов машины: приводные ремни, резиновые манжеты, сальники, замена смазки и т.д. | Естественный износ | Нет |
| Повреждения вследствие воздействия воды или огня | Неправильное хранение | Нет |
| Повреждения, вызванные механическим способом (трещины, сколы, прогибы и т.п.) | Неверного использования или хранения | Нет |
| Повреждения аксессуаров (инструмент, дополнительная комплектация, гаечные ключи, зажимный винты-барашки) |  | Нет |
| Утерянные аксессуары и комплектация | Неправильное хранение | Нет |
| Износ очистных элементов двигателя | Естественный износ либо плохое техническое обслуживание | Нет |
| Износ двигателя | Не проводилось плановое техническое обслуживание | Нет |
| Замена масла | Регламентные работы технического обслуживания | Нет |
| Чистка карбюратора защитных и фильтрующих элементов двигателя |  | Нет |
| Контроль параметров работы двигателя (холостой ход, воздушная заслонка, подача топлива) |  | Нет |
| Регламентные работы технического обслуживания |  | Нет |
| Полный регламент технического обслуживания машины |  | Нет |

Изготовитель: DALIAN JUCHUAN IMPORT AND EXPORT CO., LTD, China Tel: (0411) 8281 67 82 Fax: (0411) 8281 67 82 по заказу компании ООО «СибТоргСервис» (Новосибирск) Сервисный центр: 630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 38 Тел: (383) 203-79-79 115201 г. Москва, ул. Котляковская, д.6, стр 8 +7 991-446-69-36

# Ведомость технического обслуживания

План проведения профилактического ремонта и обслуживания

Самоходная затирочная машина VEKTOR была собрана с особой тщательностью и рассчитана на долгосрочную эксплуатацию. Основную роль в обеспечении долгосрочной эксплуатации Вашей самоходной затирочной машины VEKTOR играет профилактический ремонт и обслуживание. Ваш посредник также заинтересован в работе Вашей новой затирочной машины и желает помочь Вам извлечь из нее как можно больше пользы. После внимательного ознакомления с данным руководством, Вы поймете, что некоторые виды работ по профилактическому обслуживанию Вы можете проводить сами. Тем не менее, если Вам понадобятся запасные части или основное обслуживание, обязательно свяжитесь с посредником компании VEKTOR. Для Вашего удобства, мы оставили здесь место для записи важной информации о Вашей самоходной затирочной машине. При заказе деталей или обслуживания необходимо будет назвать заводской номер Вашей машины. Узнайте заводской номер сейчас и запишите его ниже.

| Дата приобретения: |  | Тип машины: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование посредника: |  | Модель: |  |
| Телефон посредника: |  | Заводской номер: |  |

| Использованные запасные части | Журнал регистрации операций по техническому обслуживанию |
| --- | --- |
| Деталь № | Количество | Стоимость | Дата | Дата | Операция |

# Чертежи: полностью укомплектованная затирочная машина VTMG-1000B

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Контргайка M12 | 2 |
| 2 | 102 | Шайба12 | 2 |
| 3 | 103 | Шпильки M12x190 | 2 |
| 4 | 104 | Защитный кожух приводного ремня | 1 |
| 5 | 105 | Шкив | 1 |
| 6 | 106 | Двигатель Lifan 2V78F-3 | 1 |
| 7 | 107 | Масляный резервуар | 1 |
| 8 | 108 | Амортизирующий блок | 4 |
| 9 | 109 | Болт M8x12 | 4 |
| 10 | 110 | Прокладка8 | 8 |
| 14 | 114 | Каркас сиденья | 1 |
| 15 | 115 | Защитный каркас для левой стороны | 1 |
| 16 | 116 | Трансмиссия в сборе | 1 |
| 17 | 117 | Ремень OPTI BX38 | 2 |
| 18 | 118 | Переднее колесо в сборе | 1 |
| 23 | 123 | Рулевое управление в сборе | 1 |
| 29 | 129 | Защитный каркас для правой стороны | 1 |
| 30 | 130 | Шайба 12 | 2 |
| 31 | 131 | Контргайка M12 | 2 |
| 32 | 132 | Штырь | 1 |
| 33 | 133 | Аккумуляторный ящик | 1 |
| 34 | 134 | Шайба6 | 8 |
| 35 | 135 | Прокладка6 | 4 |
| 36 | 136 | Болт M6x20 | 4 |
| 37 | 137 | Заднее колесо в сборе | 1 |
| 38 | 138 | Система регулировки угла наклона лопастей в сборе | 2 |
| 39 | 139 | Аккумулятор 12 В 35 А.ч | 1 |
| 41 | 141 | Контргайка M6 | 4 |
| 42 | 142 | Шасси | 1 |
| 43 | 143 | Шайба6 | 8 |
| 44 | 144 | Болт M6x20 | 4 |
| 48 | 148 | Механизм управления дроссельной заслонкой в сборе | 1 |
| 52 | 152 | Прокладка6 | 4 |
| 53 | 153 | Контргайка M6 | 4 |
| 54 | 154 | Крышка | 1 |

# Чертежи: Комплектный силовой агрегат

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10601 | Блок | 4 |
| 2 | 10602 | Пружина | 2 |
| 3 | 10603 | Центробежный кронштейн | 1 |
| 4 | 10604 | Прокладка 8 | 4 |
| 5 | 10605 | Винт M8×30 | 4 |
| 6 | 10606 | Втулка | 1 |
| 7 | 10607 | Прокладка (24НР) | 1 |
| 8 | 10608 | Шайба 12 | 1 |
| 9 | 10609 | Болт M12×30 | 1 |
| 10 | 10610 | Болт M10×55 | 4 |
| 11 | 10611 | Шайба 10 | 8 |
| 12 | 10612 | Контргайка M10 | 4 |
| 13 | 10613 | Двигатель Lifan 2V78F-3 | 1 |
| 14 | 10614 | Шпонка | 1 |
| 15 | 10615 | Прокладка | 1 |
| 16 | 10616 | Стопорное кольцо | 1 |
| 17 | 10617 | Подшипник 6010-2RS | 2 |
| 18 | 10618 | Полосовая сталь | 1 |
| 19 | 10619 | Крышка промежуточного вала | 1 |
| 20 | 10619 | Прокладка 10 | 4 |

# Чертежи: Каркас сиденья в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11401 | Винт M8x16 | 2 |
| 2 | 11402 | Гайка M8 | 2 |
| 3 | 11403 | Установочная трубка | 2 |
| 4 | 11404 | Лампочка | 2 |
| 5 | 11405 | Сиденье | 1 |
| 6 | 11406 | Опорная пластина | 1 |
| 7 | 11407 | Контргайка M12 | 2 |
| 8 | 11408 | Болт M12x80 | 2 |
| 9 | 11409 | Установочная пластина | 1 |

# Чертежи: Защитный каркас для левой стороны

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11501 | Болт M6x45 | 2 |
| 2 | 11502 | Прокладка 6 | 2 |
| 3 | 11503 | Шайба 6 | 1 |
| 4 | 11504 | Контргайка M12 | 1 |
| 5 | 11505 | Шайба 12 | 1 |
| 6 | 11506 | Дугообразная трубка | 1 |
| 7 | 11507 | Прокладка 12 | 1 |
| 8 | 11508 | Болт M12x85 | 1 |
| 9 | 11509 | Соединительная трубка | 1 |
| 10 | 11510 | Контргайка M6 | 4 |
| 11 | 11511 | Защитный каркас | 1 |
| 12 | 11512 | Контргайка M8 | 4 |
| 13 | 11513 | Шайба 8 | 8 |
| 14 | 11514 | Винт M8x30 | 4 |
| 15 | 11515 | Контргайка M8 | 2 |
| 16 | 11516 | Шайба 8 | 4 |
| 17 | 11517 | Прокладка 8 | 2 |
| 18 | 11518 | Болт M8x35 | 2 |

# Чертежи: Комплектная трансмиссия

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11601 | Финишная лопасть, левая | 4 |
| 2 | 11602 | Крестовина, левая | 1 |
| 3 | 11603 | Втулка | 2 |
| 4 | 11604 | Подшипник 51209 | 2 |
| 5 | 11605 | Крышка нажимного диска | 2 |
| 6 | 11606 | Регулировочная пластина | 2 |
| 7 | 11607 | Штырь 3x20 | 2 |
| 8 | 11608 | Шкворень левого редуктора | 1 |
| 9 | 11609 | Регулятор узла | 2 |
| 10 | 11610 | Штырь | 2 |
| 11 | 11611 | Винт M6x20 | 8 |
| 12 | 11612 | Болт M8x25 | 16 |
| 13 | 11613 | Шайба 8 | 1 |
| 14 | 11614 | Шпонка 6x6x45 | 1 |
| 15 | 11615 | Шайба12 | 8 |
| 16 | 11616 | Гайка M12 | 4 |
| 17 | 11617 | Прокладка12 | 4 |
| 18 | 11618 | Болт M12x50 | 4 |
| 19 | 11619 | Винт M6x16 | 2 |
| 20 | 11620 | Большое ленточное колесо | 1 |
| 21 | 11621 | Подшипник UCP206 | 2 |
| 22 | 11622 | Шпонка 6x6x18 | 2 |
| 23 | 11623 | Приводной вал | 1 |
| 24 | 11624 | Приводной фланец II | 2 |
| 25 | 11625 | Соединительная муфта | 2 |
| 26 | 11626 | Приводной фланец I | 2 |
| 27 | 11627 | Шкворень правого редуктора | 1 |
| 28 | 11628 | Крестовина, правая | 1 |
| 29 | 11629 | Финишная лопасть, правая | 4 |

# Чертежи: Левая крестовина в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1160201 | Крестовина | 1 |
| 2 | 1160202 | Винт | 1 |
| 3 | 1160203 | Гайка M8 | 4 |
| 4 | 1160204 | Регулировочный винт | 4 |
| 5 | 1160205 | Болт M8X16 | 4 |
| 6 | 1160206 | Уплотнительное кольцо 20x2,4 | 4 |
| 7 | 1160207 | Прокладка 8 | 8 |
| 8 | 1160208 | Болт M8X40 | 8 |
| 9 | 1160209 | Рукоятка лопасти | 4 |
| 10 | 1160210 | Рычаг подъема | 4 |
| 11 | 1160211 | Металлическая втулка II | 4 |
| 12 | 1160212 | Металлическая втулка I | 4 |
| 13 | 1160213 | Пресс-шайба | 1 |
| 14 | 1160214 | Винт M12x25 | 1 |
| 15 | 1160215 | Заглушка | 1 |
| 16 | 1160216 | Смазочное соединение M8x1 | 4 |

# Чертежи: Левый редуктор в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1160801 | Винт M8x16 | 8 |
| 2 | 1160802 | Большой фланец | 1 |
| 3 | 1160803 | Шайба большого фланца | Несколько |
| 4 | 1160804 | Винт M12x25 | 1 |
| 5 | 1160805 | Шайба | 1 |
| 6 | 1160806 | Подшипник 30207 | 1 |
| 7 | 1160807 | Прокладка | 1 |
| 8 | 1160808 | Червячная передача | 1 |
| 9 | 1160809 | Подшипник 207 | 1 |
| 10 | 1160810 | Сальник NAK20 40 7 | 1 |
| 12 | 1160812 | Шайба | Несколько |
| 14 | 1160814 | Редукционный клапан | 1 |
| 16 | 1160816 | Сальник NAK35 54 8 | 1 |
| 17 | 1160817 | Сливная пробка M16x1.5 | 1 |
| 18 | 1160818 | Заглушка смотрового отверстия | 1 |
| 19 | 1160819 | Червячный вал | 1 |
| 20 | 1160820 | Шпонка 6x6x20 | 1 |
| 21 | 1160821 | Шпонка 10x8x28 | 1 |
| 22 | 1160822 | Вторичный вал | 1 |
| 23 | 1160823 | Винт M6x16 | 12 |
| 29 | 1160829 | Шпонка 10x8x28 | 1 |
| 30 | 1160830 | Шайба 16(медь) | 2 |
| 31 | 1160831 | Сливная пробка M16x1,5 | 1 |
| 32 | 1160832 | Фланец | 1 |
| 33 | 1160833 | Подшипник 304 | 1 |
| 34 | 1160834 | Редуктор | 1 |
| 35 | 1160835 | Торцевая заглушка | 1 |
| 36 | 1160836 | Подшипник 30304 | 1 |

# Чертежи: Правый редуктор в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1162701 | Винт M8x16 | 8 |
| 2 | 1162702 | Большой фланец | 1 |
| 3 | 1162703 | Шайба большого фланца | Несколько |
| 4 | 1162704 | Винт M12x25 | 1 |
| 5 | 1162705 | Шайба | 1 |
| 6 | 1162706 | Подшипник 30207 | 1 |
| 7 | 1162707 | Прокладка | 1 |
| 8 | 1162708 | Червячная передача | 1 |
| 9 | 1162709 | Подшипник 207 | 1 |
| 10 | 1162710 | Сальник NAK20 40 7 | 1 |
| 12 | 1162712 | Шайба | Несколько |
| 14 | 1162714 | Редукционный клапан | 1 |
| 16 | 1162716 | Сальник NAK35 54 8 | 1 |
| 17 | 1162717 | Сливная пробка M16x1,5 | 1 |
| 18 | 1162718 | Заглушка смотрового отверстия | 1 |
| 19 | 1162719 | Червячный вал | 1 |
| 20 | 1162720 | Шпонка 6x6x20 | 1 |
| 21 | 1162721 | Шпонка 10x8x28 | 1 |
| 22 | 1162722 | Вторичный вал | 1 |
| 23 | 1162723 | Винт M6x16 | 12 |
| 29 | 1162729 | Шпонка 10x8x28 | 1 |
| 30 | 1162730 | Шайба 16(медь) | 2 |
| 31 | 1162731 | Сливная пробка M16x1,5 | 1 |
| 32 | 1162732 | Фланец | 1 |
| 33 | 1162733 | Подшипник 304 | 1 |
| 34 | 1162734 | Торцевая заглушка | 1 |
| 35 | 1162735 | Подшипник 30304 | 1 |
| 36 | 1162736 | Редуктор | 1 |

# Чертежи: Правая крестовина в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1162801 | Крестовина | 1 |
| 2 | 1162802 | Винт | 1 |
| 3 | 1162803 | Гайка M8 | 4 |
| 4 | 1162804 | Регулировочный винт | 4 |
| 5 | 1162805 | Болт M8X16 | 4 |
| 6 | 1162806 | Уплотнительное кольцо 20x2,4 | 4 |
| 7 | 1162807 | Прокладка 8 | 8 |
| 8 | 1162808 | Болт M8X40 | 8 |
| 9 | 1162809 | Рукоятка лопасти | 4 |
| 10 | 1162810 | Рычаг подъема | 4 |
| 11 | 1162811 | Втулка II | 4 |
| 12 | 1162812 | Втулка I | 4 |
| 13 | 1162813 | Фиксатор | 1 |
| 14 | 1162814 | Винт M12x25 | 1 |
| 15 | 1162815 | Заглушка | 1 |
| 16 | 1162816 | Смазочное соединение M8x1 | 4 |

# Чертежи: Переднее колесо в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11801 | Изогнутая рукоятка | 1 |
| 2 | 11802 | Втулка | 1 |
| 3 | 11803 | Подшипник 51203 | 1 |
| 4 | 11804 | Резьбовой штырь | 1 |
| 5 | 11805 | Прокладка 8 | 2 |
| 6 | 11806 | Винт M8x12 | 2 |
| 7 | 11807 | Рама колесного подъемника | 1 |
| 8 | 11808 | Болт M8x30 | 4 |
| 9 | 11809 | Прокладка 8 | 4 |
| 10 | 11810 | Болт M8x12 | 2 |
| 11 | 11811 | Шайба 8 | 8 |
| 12 | 11812 | Контргайка М8 | 4 |
| 13 | 11813 | Прокладка | 2 |
| 14 | 11814 | Колесо и ось | 1 |
| 15 | 11815 | Колесо | 1 |
| 16 | 11816 | Винт M10x25 | 2 |
| 17 | 11817 | Установочная рама колеса | 1 |
| 18 | 11818 | Штырь 4x26 | 1 |

# Чертежи: Правый редуктор в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12301 | Правый рычаг управления | 1 |
| 2 | 12302 | Болт M8x25 | 4 |
| 3 | 12303 | Шайба 8 | 8 |
| 4 | 12304 | Установочная рама | 2 |
| 5 | 12305 | Контргайка М8 | 4 |
| 6 | 12306 | Гайка M8 | 2 |
| 7 | 12307 | Болт M8x25 | 2 |
| 8 | 12308 | Гайка M20x1.5 | 3 |
| 9 | 12309 | Шайба | 3 |
| 10 | 12310 | Правый редуктор | 1 |
| 21 | 12321 | Левый редуктор | 1 |
| 24 | 12324 | Блок управления в сборе | 1 |
| 28 | 12328 | Блок управления в сборе | 1 |
| 29 | 12329 | Вращающийся рычаг | 2 |
| 30 | 12330 | Вал | 1 |
| 31 | 12331 | Контргайка М12 | 8 |
| 32 | 12332 | Болт M12x40 | 8 |
| 33 | 12333 | Шайба 12 | 16 |
| 34 | 12334 | Смазочное соединение M8x1 | 3 |
| 35 | 12335 | Блок | 1 |
| 36 | 12336 | Промежуточный ходовой вал | 1 |
| 37 | 12337 | Подшипник | 6 |
| 38 | 12338 | Подшипник SI12E | 4 |
| 39 | 12339 | Гайка M12 | 4 |
| 40 | 12340 | Подшипник SA12E | 4 |
| 41 | 12341 | Болт M8x20 | 2 |
| 42 | 12342 | Прокладка 8 | 2 |
| 43 | 12343 | Прокладка | 2 |

# Чертежи: Правый редуктор в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1231001 | Подшипник UCP204 | 2 |
| 2 | 1231002 | Ручка в сборе правая | 1 |
| 3 | 1231003 | Болт M10x25 | 4 |
| 4 | 1231004 | Болт M10x40 | 2 |
| 5 | 1231005 | Болт M10x50 | 2 |
| 6 | 1231006 | Прокладка 10 | 12 |
| 7 | 1231007 | Шайба 10 | 16 |
| 8 | 1231008 | Контргайка М10 | 4 |
| 9 | 1231009 | Болт M10x25 | 4 |

# Чертежи: Левый редуктор в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1232101 | Подшипник UCP204 | 2 |
| 2 | 1232102 | Вал | 1 |
| 3 | 1232103 | Шайба 12 | 4 |
| 4 | 1232104 | Контргайка М12 | 4 |
| 5 | 1232105 | Подшипник UCP205 | 2 |
| 6 | 1232106 | Винт M12x45 | 4 |
| 7 | 1232107 | Зафиксированная рама | 1 |
| 8 | 1232108 | Болт M10x25 | 4 |
| 9 | 1232109 | Болт M10x25 | 4 |
| 10 | 1232110 | Контргайка М10 | 4 |
| 11 | 1232111 | Шайба 10 | 16 |
| 12 | 1232112 | Прокладка 10 | 12 |
| 13 | 1232113 | Болт M10x50 | 2 |
| 14 | 1232114 | Болт M10x40 | 2 |

# Чертежи: Блок управления в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1232401 | Подшипник SA12E | 1 |
| 2 | 1232402 | Гайка M12 | 1 |
| 3 | 1232403 | Подшипник SI12E | 3 |
| 4 | 1232404 | Подшипник UCP204 | 2 |
| 5 | 1232405 | Прямоугольная вилка | 1 |
| 6 | 1232406 | Гайка M12 | 1 |
| 7 | 1232407 | Длинный винт | 1 |
| 8 | 123248 | Контргайка М12 | 2 |
| 9 | 1232409 | Болт M12x45 | 2 |
| 10 | 1232410 | Болт M12x35 | 2 |
| 11 | 1232411 | Шайба | 3 |
| 12 | 1232412 | Болт M10x40 | 4 |
| 13 | 1232413 | Прокладка 10 | 4 |
| 14 | 1232414 | Шайба 10 | 8 |
| 15 | 1232415 | Контргайка М10 | 4 |

# Чертежи: Защитный каркас для правой стороны

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12901 | Болт M6x45 | 2 |
| 2 | 12902 | Прокладка 6 | 2 |
| 3 | 12903 | Шайба 6 | 1 |
| 4 | 12904 | Контргайка M12 | 1 |
| 5 | 12905 | Шайба 12 | 1 |
| 6 | 12906 | Дугообразная трубка | 1 |
| 7 | 12907 | Прокладка 12 | 1 |
| 8 | 12908 | Болт M12x85 | 1 |
| 9 | 12909 | Соединительная трубка | 1 |
| 10 | 12910 | Контргайка M6 | 4 |
| 11 | 12911 | Защитный каркас | 1 |
| 12 | 12912 | Контргайка M8 | 4 |
| 13 | 12913 | Шайба 8 | 8 |
| 14 | 12914 | Винт M8x30 | 4 |
| 15 | 12915 | Контргайка M8 | 2 |
| 16 | 12916 | Шайба 8 | 4 |
| 17 | 12917 | Прокладка 8 | 2 |
| 18 | 12918 | Болт M8x35 | 2 |

Чертежи: Заднее колесо в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13701 | Изогнутая рукоятка | 1 |
| 2 | 13702 | Втулка | 1 |
| 3 | 13703 | Подшипник 51203 | 1 |
| 4 | 13704 | Резьбовой штырь | 1 |
| 5 | 13705 | Прокладка 8 | 2 |
| 6 | 13706 | Винт M8x12 | 2 |
| 7 | 13707 | Рама колесного подъемника | 1 |
| 8 | 13708 | Болт M8x30 | 4 |
| 9 | 13709 | Прокладка 8 | 4 |
| 10 | 13710 | Болт M8x12 | 2 |
| 11 | 13711 | Шайба 8 | 8 |
| 12 | 13712 | Контргайка М8 | 4 |
| 13 | 13713 | Прокладка | 2 |
| 14 | 13714 | Колесо и ось | 1 |
| 15 | 13715 | Колесо | 1 |
| 16 | 13716 | Винт M10x25 | 2 |
| 17 | 13717 | Установочная рама колеса | 1 |
| 18 | 13718 | Пружинный штифт 4x26 | 1 |

# Чертежи: Система регулировки угла наклона лопастей в сборе

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13801 | Руль | １ |
| 2 | 13802 | Пружинный штифт 5x45 | １ |
| 3 | 13803 | Подшипник 51704 | １ |
| 4 | 13804 | Втулка | １ |
| 5 | 13805 | Винт M6x12 | １ |
| 6 | 13806 | Прокладка 6 | １ |
| 7 | 13807 | Шайба 20 | １ |
| 8 | 13808 | Стопорное кольцо 20 | １ |
| 9 | 13809 | Винт | １ |
| 10 | 13810 | Регулировочная гайка | １ |
| 11 | 13811 | Винт M6x10 | １ |
| 12 | 13812 | Пружинный штифт 4x38 | １ |
| 14 | 13814 | Трубка | 1 |
| 17 | 13817 | Кабель дроссельной заслонки | 1 |
| 18 | 13818 | Болт M10x35 | 4 |
| 19 | 13819 | Прокладка 10 | 4 |
| 20 | 13820 | Washer10 | 8 |
| 21 | 13821 | Контргайка М10 | 4 |

# Чертежи: Комплектный механизм управления дроссельной заслонкой

| № п/п | Деталь | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14801 | Болт M6x25 | 2 |
| 2 | 14802 | Соединительная тяга | 2 |
| 3 | 14803 | Контргайка М6 | 2 |
| 4 | 14804 | Контргайка М8 | 2 |
| 5 | 14805 | Педаль акселератора | 1 |
| 6 | 14806 | Болт M8x80 | 1 |
| 7 | 14807 | Контргайка М8 | 2 |
| 8 | 14808 | Подшипник SA8E | 2 |
| 9 | 14809 | Гайка M8 | 1 |
| 10 | 14810 | Контргайка М8 | 1 |
| 11 | 14811 | Гайка M6 | 1 |
| 12 | 14812 | Болт M6x30 | 1 |
| 13 | 14813 | Шайба 6 | 1 |
| 14 | 14814 | Пружина | 1 |
| 15 | 14815 | Дроссельная заслонка | 1 |
| 16 | 14816 | Шайба 8 | 1 |
| 17 | 14817 | Гайка M8 | 1 |
| 18 | 14818 | Болт M5x20 | 1 |
| 19 | 14819 | BoltcM8x55 | 1 |
| 20 | 14820 | Гайка M5 | 1 |
| 21 | 14821 | Кабель дроссельной заслонки | 2 |
| 22 | 14822 | Короткая подвижная тяга | 1 |
| 23 | 14823 | Шайба 6 | 1 |
| 24 | 14824 | Клиновидная тяга | 1 |
| 25 | 14825 | Контргайка М6 | 1 |
| 26 | 14826 | Контргайка М8 | 1 |

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _________________ www.vektortool.com | Наименование изделия и модель ____________________________________________ Серийный номер_______________________________ Дата Подпись продажи_________________ продавца____________ Гарант: ООО СибТоргСервис» E-mail сервисной службы: Service24.sv@gmail.com М.П. 630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 38 Тел: (383) 203-79-79 115201 г. Москва, ул. Котляковская, д.6, стр 8 +7 991-446-69-36 |
| --- | --- |
| 1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ: 1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами. 1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне. 1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации. 1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. 1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, повреждённые во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовалось в целях, для которых оно не предназначено. 1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.). 1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода права собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят. 1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счёт, изделие должно быть в чистом виде. | ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, расходные материалы и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колёса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифованные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а также неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других, ранее обнаруженных неисправностей. 2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии: механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушения правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ. 2.3 Для техники, имеющей в своём составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях: - отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации; - наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя; - применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании; - любых изменения в конструкции изделия; - повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения. 2.4 Сервисный центр не несёт ответственности ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака оборудования). |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 12 календарных месяцев с момента продажи. Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий к качеству товара, комплектации, упаковки, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя________________________________ |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата | Сведения о ремонте оборудования или замене ее узлов и деталей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

| ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №________________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ ___________________________________________ | ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №_______________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ __________________________________________ |
| --- | --- |
| ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №________________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ ___________________________________________ | ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №_______________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ __________________________________________ |
| ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №________________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ ___________________________________________ | ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №_______________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ __________________________________________ |
| ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №________________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ ___________________________________________ | ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №_______________________________________ Дата приёмки______________________________ Сервисный центр__________________________ Подпись клиента___________________________ Тел. и адрес клиента________________________ __________________________________________ |